Konstrukcijska plastika (engineering plastics)

proizvajalca Quadrant EPP

za prehransko industrijo & naprave za pakiranje

UBA; marec 2007-11-25

Prehranska industrija & naprave za pakiranje

Kakšen trg je to?

( zasičeno tržišče, vendar novi trendi odpirajo široke možnosti

( tržišče z obilno ponudbo konstrukcijske plastike, vključno s plastiko vrhunske kakovosti

( tržišče, ki s konstrukcijsko plastiko stalno in nepreklicno nadomešča aluminij, bron in jeklo zaradi korozije, hrupa, problemov teže in oblikovanja

( zelo razdrobljeno tržišče z veliko tržnimi nišami in vodilnimi ponudniki na posameznih tržnih segmentih

( tržišče za surovce, ki večinoma niso dobavljivi iz zaloge in jih je zaradi večjih dimenzij potrebno proizvajati po naročilu kupca.

Izbor glavnih tržnih segmentov

Oprema za mesno industrijo

Oprema za pekarstvo

Oprema za mlečno industrijo

Oprema za proizvodnjo pijač in polnjenje tekočin

Oprema za pakiranje

Glavne vrste specialne opreme v segmentih proizvodnje in predelave hrane

• Oprema za procesiranje mesa in klobas

- sekljalniki; mlini; rezalniki; mesilniki; polnilci klobas; kuhalniki; oblikovalniki; 	 mešalniki

• Pekarska oprema

- Tunelske peči, oblikovalniki; gnetilniki; polnilniki kolačev; valjanje kruha; 	   posode za testo

• Oprema za mlekarne, sirarne in pakiranje

- separatorji; pakiranje mleka; naprave za izdelavo sladoleda; konverterji za 	  maslo in sir; homogenizatorji

• Oprema za konfekcioniranje

- strgala; prijemala; ventili; deli za črpalke za goste medije; drsniki; razdelilniki

• Oprema za proizvodnjo in polnjenje pijač

- centrifuge; separatorji; usedalniki; toplotni izmenjevalci; polnilne linije

V glavnem se konstrukcijska plastika v proizvodnji in pakiranju prehrane uporablja za obrabljive dele ali nekorozivne sestavne dele!

Novi trendi na prehranskem tržišču

( Zmanjševanje koncentracij dodatkov in konzervansov

( izboljšana logistika, krajše poti, boljše rokovanje

( ugotavljanje natančnih potreb in bolj fleksibilno delovanje

( priprava v bližini končnega potrošnika

( novi procesi hlajenja

( Trendi pri siru in mlečnih izdelkih

( oprema za predelavo mesa pretvorjena v hibridne proizvode

( potrebne nove certifikacije (na primer) 3A Diary za izvoz v ZDA

( boljša kemična odpornost na kazeine in proteine

( Trendi pri opremi za ribe, morske sadeže, eksotična in gurmanska živila

( nova in specializirana oprema

Trendi na tržišču opreme za predelavo in pakiranje hrane

( 1. trend: izboljšanje higiene

( 2. trend: večja produktivnost

( 3. trend: večja prilagodljivost opreme

( 4. trend: boljši imidž, blagovne znamke

Trend: izboljšanje higiene

Kakšne so zahteve za materiale,

ki se bodo uporabljali v prihodnosti?

Trend: izboljšanje higiene

(Večja kemična stabilnost napram

( čistilom

(alkalnim, kislinam, aktivnim – klor),

( sredstvom ali procesom za sterilizacijo

(višje temperature; odpornost na vročo paro)

( Izboljšana konstrukcija oblik

(ni pasti za zastajanje hrane)

( dimenzijska stabilnost

(večji temperaturni razpon, v vodi ali vlagi)

( Certifikacija za stik s hrano

(posebno za mlekarstvo: 3 A Dairy

Trend: večja produktivnost

Kakšne so zahteve za materiale,

ki se bodo uporabljali v prihodnosti?

Trend: večja produktivnost

( Večja hitrost (več toplote zaradi trenja)

( materiali z majhno težo (plastika)

( Večja obraba

( potreba po bolj trpežnih materialih

( Zmanjševanje neproduktivnih časov

( manj vzdrževanja, boljši MTBR (vmesni čas med popravili), manj menjav 	    orodij

( ugodno razmerje CIP (motečega hrupa)

( pravilen CIP (sterilizacija)

( Procesiranje pri večjih temperaturah

(nič ali manj časov hlajenja)

( potreba po materialih, ki prenesejo višjo temperaturo

( konstrukcijska plastika; HPM (vrhunsko vzdržljivi materiali)

Trend: večja produktivnost

( Velike dimenzije opreme

( Razpoložljivost materialov velikih dimenzij je izjemnega pomena

( mehansko obdelana (ekstruzija)

( odlitki po meri

( Mehanska obdelava

( enostavna obdelava na sodobnih rezkalnih postajah

( Več avtomatizacije

( dimenzijsko stabilni deli

Trend: večja prilagodljivost

Kakšne so zahteve za materiale,

ki se bodo uporabljali v prihodnosti?

Trend: večja prilagodljivost pri montaži

( Modularna konstrukcija opreme

( Izmenljive enote

( Garniture izvedb

( Zmanjševanje teže modulov

( lahki materiali (konstrukcijska plastika)

( Velika dimenzijska stabilnost

( vstavi – ustreza

( enostavna identifikacija garnitur izvedb

( z uporabo barv (plastiko je lahko obarvati, ne potrebuje oplaščenja)

Trend: boljši imidž, blagovne znamke

Kakšne so zahteve za materiale,

ki se bodo uporabljali v prihodnosti?

Trend: boljši imidž, blagovne znamke

( Boljši servis

( povečana poprodajna podpora

( Uporaba lastnih barv za blagovno znamko

( barvna plastika ali prevleka

( Zmanjšanje hrupa med proizvodnjo

( izbira optimalnih materialnih rešitev (plastika/nerjaveče jeklo)

( samomazalni materiali

( specialno oblikovanje

( težje za dobavitelje iz sekundarnih virov

Uporaba: Pakiranje krompirjevega čipsa (koluti in vodila)

Koluti in vodila pomagajo transportirati

vroče krompirjeve čipse na pakirni linji

Ključne zahteve

( izvrstna odpornost proti obrabi

( dobre mehanske lastnosti

( toplotna odpornost vse do 115°C

( dobra & enostavna stojna obdelava

( živilska neoporečnost – fiziološko neaktivni materiali

QEPP rešitev:

Tivar H.O.T. ponuja toplotno odpornost do 115°C,

izvrstno odpornost proti obrabi in zadostno mehansko trdnost,

kombinirano z dobro sposobnostjo za obdelovanje in cenovno učinkovitost, kar je  ključnega pomena.

Uporaba: Polnjenje steklenic – zvezdasta kolesa & nastavitveni vijaki

V tem sistemu polnjenja kovinskih stekleničk, ki jih vodi zvezdasto kolo, se le-te po polnjenju pomikajo s pomočjo krmilnega polža do zapiranja in potem dalje do etiketiranja.

Ključne zahteve

( izvrstna odpornost proti obrabi

( dobra mehanska trdnost

( izvrstna kemična odpornost

( toplotna odpornost vse do 110°C

( prehranska skladnost s FDA & 3 A Dairy

QEPP rešitev:

TIVAR H.O.T. ima v primerjavi z običajnimi UMHW-PE izboljšano toplotno odpornost, zadostno mehanično trdnost in je skladen s standardi 3 A Dairy in FDA.

Uporaba: Polnjenje konzerv – vodilni profili za konzerve

V tem sistemu polnjenja konzerv, le-te vodi drsni profil, ko se s potiskanjem pomikajo v pravi položaj do polnilca. Ker so profili blizu vroče mlečne tekočine, mora dober trpežen material izpolnjevati tudi zahteve 3 A Dairy standarda.

Ključne zahteve

( dobra odpornost proti obrabi

( dobra mehanska trdnost

( izvrstna kemična odpornost

( toplotna odpornost vse do 110°C

( prehranska skladnost s FDA & 3 A Dairy

QEPP rešitev:

TIVAR H.O.T. ima v primerjavi z običajnimi UMHW-PE izboljšano toplotno odpornost, ponuja dobro odpornost proti obrabi, zadostno mehansko trdnost in je skladen s standardi 3 A Dairy in FDA.

Uporaba: Polnjenje steklenic v mlekarni (krožni profili za vratove steklenic)

V tem sistemu polnjenja steklenic, le-te vodita stranska krožna drsna profila, ko se premikajo z veliko hitrostjo. Steklenice so predgrete s 95°C vročo vodo.

Ključne zahteve

( dobra odpornost proti obrabi

( dobra mehanska trdnost

( izvrstna kemična odpornost

( toplotna odpornost vse do 110°C

( prehranska skladnost s FDA & 3 A Dairy

QEPP rešitev:

TIVAR H.O.T. ima v primerjavi z običajnimi UMHW-PE izboljšano toplotno odpornost,  dobro odpornost proti obrabi, zadostno mehanično trdnost in je skladen s standardi 3 A Dairy in FDA.

Uporaba: perutnina – Transporter (zobnik verižnega transporterja)

Prihranek na teži zaradi zamenjave kovine pri opremi za perutnino.

Zobnik verižnega transporterja

Ertalon 6 PLA

Nylatron GSM

Prednosti:

• ni korozije

• manj hrupa

• 7 krat lažji

• enostavno čiščenje

Uporaba: Mlekarstvo - Polnjenje masla - bat

Ta bat se uporablja za potiskanje mlečnih tekočin v steklenice. Drsi vzdolž sten cilindra in ima tudi funkcijo zapiranja v procesu polnjenja.

Ključne zahteve

( dobra dimenzijska stabilnost

( dobra odpornost proti obrabi

( zmanjšanje hrupa

( zmanjšanje teže omogoča večje hitrosti

( mazanje ni potrebno

( prehranska skladnost s FDA & 3 A Dairy

QEPP rešitev:

Ertalyte nudi izvrstno dimenzijsko stabilnost in dobro odpornost proti obrabi. Pri uporabi Ertalyta zunanje dodatno mazanje ni potrebno.

Ertalyte je skladen s standardi EN 2002 in 3 A Dairy.

Uporaba: Slaščice – Pakiranje (stožčasti zobniki, drsni obroč)

Quadrant EPP rešitev:

3 - komponentna rešitev.

Nylatron GSM stožčasti zobniki

Nylatron 703 XL drsna plošča

Ertalyte obroč

• zmanjšanje hrupa

• ni zunanjega mazanja

• manjša teža

• dimenzijska stabilnost obroča

• dobra odpornost na obrabo

• dobra mehanska trdnost

Uporaba: Zračni transport pri polnjenju steklenic (vodila za vratove steklenic)

Pri tem polnilnem sistemu PET steklenice vodijo vodila za vratove steklenic, ko se z veliko hitrostjo transportirajo z zračnim transportnim sistemom.

Ključne zahteve

( izvrstna odpornost proti obrabi

( gladko napram PET steklenicam

( dobra mehanska trdnost

( izvrstna kemična odpornost

( lepa modra barva

( prehranska skladnost s FDA & 3 A Dairy

Tivar PET Line Blue

QEPP rešitev:

Tivar PET Line nudi izvrstno odpornost proti obrabi, dobro drsnost pri veliki hitrosti prilagojeno za stik s PET steklenicami pri tej hitrosti in je tudi skladen s FDA standardom.

Uporaba: Polnjenje – Čistilna naprava - prsti

Pri tem čistilnem sistemu se steklenice operejo in posušijo, potem jih ti prsti vzamejo in vodijo direktno v aseptično polnilno postajo. Material v stiku s steklenico in pijačo mora preprečiti kontaminacijo.

Prsti iz mase Tivar atimicrobial v naprave »Lavatec«

Ključne zahteve

( antimikrobiološki učinek

( izvrstna kemična odpornost

( zadostna mehanska trdnost

( prehranska skladnost s FDA

QEPP rešitev:

Tivar antimicrobial nudi potrebno mikrobiološko zaščito med čiščenjem in polnjenjem in omogoča visoko produktivnost pri aseptičnem polnjenju.

Uporaba: Mlekarstvo – CIP (na kraju samem) čistilni proces  (ventil)

Ventil v tej čistilni enoti za čiščenje na kraju samem (CIP) mora biti odporen na jedke kemikalije (čistila) pri višjih temperaturah, a tudi na sterilizacijo s paro in se uporablja za odvajanje čistil med CIP procesom ter tako omogoča nižje stroške vzdrževanja in krajše čase vzdrževanja.

Ključne zahteve

( Izvrstna dimenzijska stabilnost

( izvrstna odpornost proti obrabi

( izvrstna kemična odpornost

( prehranska skladnost s FDA

QEPP rešitev:

Ketron PEEK 1000 ima izvrstno kemično stabilnost in nudi dobro dimenzijsko stabilnost. Da se ga enostavno mehansko obdelovati in je skladen s standardi FDA in 3 A Dairy.

Uporaba: Polnjenje (zvezdasto kolo)

V tem sistemu polnjenja steklenic zvezdasta kolesa in krmilni polži vodijo steklene steklenice proti polnilni postaji. Steklenice so predgrete s 95°C vročo vodo.

Ključne zahteve

( dobra odpornost proti obrabi

( dobra mehanska trdnost

( izvrstna kemična odpornost

( toplotna odpornost vse do 110°C

( prehranska skladnost s FDA & 3 A Dairy

Zvezdasto kolo iz Tivar HOT (Krones)

QEPP rešitev:

TIVAR H.O.T. ima v primerjavi z običajnimi UMHW-PE izboljšano toplotno odpornost,  dobro odpornost proti obrabi, zadostno mehanično trdnost in je skladen s standardi 3 A Dairy in FDA.

Uporaba: Pakiranje – polnjenje kečapa (dozirna glava)

Kečap se potiska skozi glavo in z rotacijo ta glava deluje kot zaporni ventil ter ustavi proces polnjenja.

Ključne zahteve

( izvrstna dimenzijska stabilnost

( izvrstna odpornost proti obrabi

( manjši hrup

( izvrstna kemična odpornost na kečap in čistila

( toplotna odpornost vse do 200°C

( enostavna mehanska obdelava

( prehranska skladnost s FDA & 3 A Dairy

QEPP rešitev:

Ketron PEEK 1000 ponuja zadostno toplotno in kemično odpornost na hrano in čistila in če je potrebna še boljša odpornost na obrabo, bo svoje delo odlično opravil Ketron PEEK TX.

Ketron Peek TX je skladen z zahtevami standardov EN 2002 in FDA.

Čiščenje in sterilizacija

Kemična odpornost različnih Quadrantovih konstrukcijskih plastičnih mas.

| Quadrant Konstrukcijska plastika | Čiščenje | Sterilizacija |
| --- | --- | --- |
|  | Kislina (razredčena) pri RT °C | Baza slaba RT | Baza močna RT | Baza z aktivnim klorom | Alkoholno | Kemična | Para 134 °C |

To ni priporočilo, služi le za izbiro!

Mlekarstvo – čiščenje in higiena

TESTNI PRIMERI

Za vso paleto čistil, od močnih baz do kislin, ki se uporabljajo v mlekarski industriji, nudi Quadrant vrsto odpornih konstrukcijskih plastičnih mas.

Večkratna parna sterilizacija pri 134 °C (ISO 179/1eA)

Vrednost prikazuje spremembo po sterilizaciji

v primerjavi z nesteriliziranim materialom.

Učinek večkratne parne sterilizacije

na trdnost po metodi Izod (ISO 179/1eA).

Mlekarska industrija – boljše površine

( Gladke površine brez razpok, luknjic ali drugih neravnin, ki bi lahko vplivale na učinek čiščenja in razkuževanja, so osnovna zahteva za plastiko, ki se uporablja v opremi za predelavo hrane.

ERTACETAL C				3 konkurenčni izdelki

Kje se bakterije lažje skrijejo?

Mlekarska industrija – Vpojnost vlage

DIMENZIJSKA STABILNOST

( Vpliv vpojnosti vode in porasta temperature)

( raztezek zaradi vpitja vode ob polni nasičenosti ( raztezek zaradi porasta temperature s 23 na 60°C ( SKUPNI RAZTEZEK

Raztezek 1000 mm dolgega traku, ki je v originalu

suh, ko ga potopimo v vodo s 60 °C.

Raztezek po dolžini (mm)

Mlekarska industrija – 3-A® Dairy

Quadrantova certifikacija za skladnost s standardom 3 A Dairy temelji na repromaterialih in kaže, da:

• proces čiščenja in topila ne spreminjajo materialov preko določene mere – izluženo

s topili

• je površina po izpostavitvi po gladkosti primerljiva z nerjavečim jeklom gladkosti 150

Quadrantovi izmerjeni rezultati so skladni s 3 A Dairy metodo, kar je potrjeno v certifikatu o skladnosti za vsak skladen produkt.

Hvala za vašo pozornost!

Prosim za vprašanja !